## 保兴发酵罐：有机肥发酵常见的五大问题

随着生态农业的发展，不少种植户选择自主发酵有机肥，可是由于技术知识不足、菌种选择不当等因素，容易出现结块、异味、蚊蝇繁殖等各种问题。下面为大家整理一些有机肥发酵过程中常见的问题及解决方案，希望对大家发酵有机肥有帮助。

有机肥发酵常见问题一

升温慢：堆体不升温或升温慢

可能原因及解决方法：

1、原料太湿：根据物料的配比加入干的物料后再搅拌发酵。

2、原料太干：根据湿度，加水或者湿润的物料，使水分维持在45%-55%。

3、没有足够的氮源：加入含氮高的硫酸铵，使碳氮比维持在20:1。

4、堆体太小或天气太冷：堆高堆体，加入易降解物质，如玉米秸秆。

5、不能在堆体或者发酵物料中添加石灰或者草木灰，石灰或者草木灰具有杀菌作用。

有机肥发酵常见问题二

堆温过高：发酵过程中堆温≥65℃

可能原因及解决方法：

1、透气性较差：定期翻堆，增加发酵堆透气性。

2、堆体太大：减小堆体尺寸。

有机肥发酵常见问题三

有异味：从堆体中不断有臭鸡蛋味或者腐败的气味散发出来

可能原因及解决方法：

1、氨的含量过高（C/N小于20）：使用微生物除臭剂进行消毒除臭，并加入含碳高的物质，如：作物秸秆、花生壳、稻壳等。

2、通气不均匀或者气流环绕不畅：重新混合物料，改变配方。

3、物料堆放过于密集：重新混合堆体，根据物料密度酌情添加大粒物质。

4、厌氧环境：定期翻堆，增加堆内氧气含量。

有机肥发酵常见问题四

蚊蝇繁殖：发酵堆内有蚊蝇繁殖

可能原因及解决方法：

1、原材料在发酵前堆放时间过长：快速处理原材料，表层喷施微生物除臭剂，降低臭味，减少蚊虫。

2、新鲜粪便覆盖在堆体表面滋生蚊蝇：每2-3天翻堆。

有机肥发酵常见问题五

物料结块：堆体发酵物料有大块的部分，结构不一致

可能原因及解决方法：

1、原料混合不均匀或者翻堆不足：改进最初的混合方法。

2、气流不均匀或者环绕不足：分拣或者粉碎堆肥，改进空气分布。

3、原材料含有大块的和不可降解或者降解很慢的材料：分拣堆肥，粉碎、整理原材料。

4、堆肥过程没有结束：延长发酵时间或者改进发酵条件。

总之，有机肥发酵过程中出现问题不要着急，首先要找出问题的原因，然后根据问题原因找到合适的解决方案并尽快解决。如果无法分析出问题原因，不可盲目处理，可咨询有机肥发酵专家，根据专家指导进行处理。